## Slide 1: 樹梅派-LED

## Slide 2: 實驗目的
實驗目的:
  認識樹梅派
  實作在樹梅派上利用python控制LED

## Slide 3: 配件清單
Raspberry 3 B+
micro SD card
電源變壓器
杜邦線
830孔 麵包板
VGA轉HDMI
LED
電阻

## Slide 4: Raspberry Pi – BCM 腳位
GPIO（General-purpose input/output），通用型之輸入輸出的簡稱，可透過指令設成輸出或輸入，設為輸出時也可透過指令做開關的動作

## Slide 5: 實驗步驟(1/3)
將LED長腳接電阻一端，LED短腳接到樹梅派的接地腳(Ground)，而電阻另一端接到樹梅派的GPIO

## Slide 6: 實驗步驟(2/3)
利用BCM腳位規則來控制GPIO，將GPIO17設為輸出腳位

## Slide 7: 實驗步驟(3/3)
LED燈每0.1秒將閃爍一次

## Slide 8: 課堂練習
改變LED燈的頻率
  LED燈亮的時間為1秒
  LED燈暗的時間為0.5秒